## Slide 1
School CO₂
학교 탄소중립 에너지 최적화 플랫폼
포천교육지원청 제안서
낭비 제거 → 절감 자금화 → 에너지 전환 3단계 순환으로 학교 NDC 2030을 달성합니다
주식회사 에이오지히팅시스템 | 대표 이희곤 | 2026년 6월
🌿

## Slide 2
01 학교 탄소중립 현황과 과제
전국 초·중·고 11,000여 개교가 NDC 감축 의무 대상이지만 실행 방법을 모릅니다
📊
에너지 데이터 관리 부재
월별 전기·가스 사용량을 체계적으로 분석하는 학교가 5% 미만
🎯
NDC 목표 수립 미흡
2030 감축목표(32.8%)를 학교별로 수립한 교육청이 거의 없음
💰
절감 예산 확보 어려움
에너지 절감으로 발생한 비용을 재투자하는 시스템 부재
전국 학교 에너지비용 연간 약 1조 2천억원 — 10% 절감 시 1,200억원 환원 가능
포천교육지원청 관내 학교들도 체계적 에너지 관리로 탄소중립 선도 교육청이 될 수 있습니다

## Slide 3
02 School CO₂ 플랫폼 소개
학교 에너지 데이터를 입력하면 자동으로 NDC 로드맵·절감 시뮬·태양광 타당성까지 분석
⚡
NEGAWATT 에너지 전환
낭비 전력 제거 태양광·고효율 설비 에너지 자립 실현
💰
NEGA-MONEY 절감 자금화
전기요금 절감액을 NDC 개선 자금으로 장학금 재원 확보
🎓
NEGA-SCHOLARSHIP 장학금 연계
에너지 절감 성과를 학생 장학금으로 환원 사회환원 순환 구조
→
→
🌐 school-co2.pages.dev | 에너지 입력 → 자동 분석 → NDC 로드맵 → 보고서 출력

## Slide 4
03 실제 적용 사례 — OO중학교 분析 결과
서울 소재 중학교 실데이터(한전 청구서 기반) 분析 — 포천 관내 학교 동일 방식 적용 가능
345,882 kWh
2025년 전기 사용량
188.73 tCO₂
온실가스 배출(2025)
186.1 kWh/㎡
BEPI (3등급)
약 8,517만원
연간 에너지 비용
🔴 낭비 진단 결과
① 방학 기저부하 낭비: 39,794 kWh / 약 715만원
② 전국 평균 대비 초과: 70,786 kWh / 약 1,272만원
③ 최적 대비 과소비: 98,389 kWh / 약 1,013만원
▶ 추정 연간 낭비 합계: 약 3,000만원
🌿 NDC 2030 감축 로드맵
기준 배출량 (2018)
214.12 tCO₂
현재 배출량 (2025)
188.73 tCO₂
2030 목표 배출량
143.89 tCO₂
필요 감축률
32.8% (학교건물 기준)
연간 절감 목표
LED·대기전력·태양광 단계적 적용

## Slide 5
04 대시보드 11개 분析 탭 — 원스톱 분析 시스템
데이터 입력 한 번으로 전 탭 자동 계산 — 별도 소프트웨어 설치 불필요, 웹 브라우저만으로 실행
📥 데이터 입력
엑셀 업로드 또는 직접 입력 월별 전기·가스·수도
🏫 현황 요약
BEPI·CO₂·비용 KPI 차트 자동 생성
🔴 낭비 진단
3가지 기준 낭비 자동 계산 에너지 건강점수
📊 BEOP 최적화
절감 우선순위 도출 투자 효율 분析
📅 월별 분析
히트맵·계절별· 3년 비교 차트
🌿 NDC·PDCA
2030 감축 로드맵 PDCA 4단계 전략
💡 절감 시뮬
항목별 슬라이더 실시간 절감액 계산
☀️ 태양광 ROI
설치 용량·발전량 투자회수 기간 분析
🤝 도입 효과
비용절감·CO₂· 장학금 효과 종합
📋 보고서
1페이지 요약 자동 생성
⚡ 절감 솔루션
제품·서비스 비교 분析

## Slide 6
05 포천교육지원청 적용 방안
관내 학교 에너지 현황 파악 → 탄소중립 선도 교육청 브랜딩 → 절감 성과 장학금 환원
1단계
파일럿 학교 선정 (2026 하반기)
• 관내 중학교 2~3개교 선정 • 한전 청구서 데이터 수집 • School CO₂ 대시보드 적용 • 에너지 현황 분析 보고서 작성
2단계
NDC 로드맵 수립 (2027 상반기)
• 학교별 2030 감축 목표 설정 • 절감 우선순위 선정 • LED·대기전력 차단 등 도입 • 교육청 단위 통합 보고
3단계
성과 환원 체계 (2027 하반기~)
• 절감 전기요금 장학금 재원화 • 태양광 설치 타당성 검토 • 탄소중립 선도 교육청 인증 • 우수사례 교육부 보고

## Slide 7
06 기대 효과
포천교육지원청 관내 학교 20개교 적용 시 추정 효과 (OO중학교 실데이터 기반 산출)
💰
에너지 비용 절감
연간 약 6억원
20개교 × 3,000만원 절감 (낭비 제거 기준)
🌿
탄소 감축량
연간 약 890 tCO₂
학교당 44.84 tCO₂ × 20교 2030 NDC 32.8% 달성
🎓
장학금 환원
연간 약 1.2억원
절감액의 20% 장학금 재원 학생당 수혜 증가
🏆
교육청 브랜딩
탄소중립 선도 인증
교육부 우수 교육청 선정 지역사회 ESG 선도

## Slide 8
07 서비스 제공 흐름
교육청·학교·플랫폼 3자 협력 구조 — 무료 파일럿 → 성과 확인 후 확대
📋
협조 공문 발송
→
📊
에너지 데이터 수집
→
🖥️
대시보드 분析
→
📈
NDC 로드맵 수립
→
💡
절감 조치 실행
→
💰
절감 성과 장학금 환원
역할 분담
🏫 포천교육지원청
협조 공문 발송, 학교 데이터 수집 협조, 예산 계획 수립
🏠 학교
한전 청구서 월별 데이터 제공, 절감 조치 실행
🌿 에이오지히팅시스템
School CO₂ 플랫폼 제공, 분析 보고서 작성, 기술 지원

## Slide 9
포천 학교들의 탄소중립,
School CO₂와 함께 시작합니다
🌐 school-co2.pages.dev
📧 riskmgr12345@gmail.com
🏢 주식회사 에이오지히팅시스템
👤 대표 이희곤 | 사업자 426-87-00673
파일럿 학교 2~3개교 무료 분析 제공 — 지금 바로 협의 가능합니다
School CO₂
학교 탄소중립 에너지 최적화 플랫폼